## Slide 2: Konkurence
PRŮMYSLOVÁ ŘEŠENÍ
Drahá
Na míru
Pro velkozemědělství
„KUTILSKÁ“ ŘEŠENÍ
Nutné znalosti elektrotechniky
Neuniverzální
Příliš zdlouhavá výroba

## Slide 3
Modularita
SNADNÉ
OVLÁDÁNÍ
DOSTUPNOST
Jednoduchá
INSTALACE
samostatnost
univerzálnost

## Slide 4: HARDWARE
Modulární konstrukce

## Slide 5: PPCU – ProtoPlant control unit
Řídící elektronika
Integrovaný, nebo externí zdroj napájení
Možnost připojení až 29 senzorů
Podpora Wi-Fi
Podpora Bluetooth (ve vývoji)

## Slide 6: Základní desky
PPMB32 - E
PPMB32 - F

## Slide 7: Přídavné moduly
CIPM – Communication Interface and Power Module
PSpl – Power Splitter
SHSM – Soil Humidity Sensorics Module
SEM – Sensorics Expansion Module
PCM – Pump Control Module
RCM – Remote Control Module

## Slide 8: HARDWARE
periferie

## Slide 9: Otevírání/zavírání oken a větrání
Pro ovládání oken používá lineární aktuátory na 12 V
Možnost připojení ventilátorů
Možnost připojení topného tělesa

## Slide 10: Software
Notes: Složený z mnoha funkcí a několika knihoven
Mnou vytvořený software včetně mých knihoven má dohromady přibližně 1700 řádků kódu (aktuální k verzi 1.4.1)
Dostupný ve dvou jazykových mutacích (CZE a ENG)
Co se týče knihoven, některé jsem si vytvořil sám, případně používám knihovny od výrobců HW

## Slide 11: Režimy
Má několik režimů a stavů, mezi kterými za běhu programu automaticky přepíná
Mezi ně se řadí:
  Start-up
  Standby
  VNHop
  aWIN
  E-stop (nouzový režim)
Notes: Co se týče běhu programu, ProtoPlant dynamicky přepíná mezi několika režimy v závislosti na prostředí a různých stavech
Mezi nejdůležitější patří:
  StartUp mode
    Do tohoto režimu skočí protoplant okamžitě po spuštění
    Během něj se provede nastavení celého systému a načtení nastavení z paměti
    Zároveň proběhne kontrola při které systém detekuje připojené periferie a moduly
  Standby režim
    Výchozí režim, ve kterém systém pravidelně kontroluje hodnoty ze senzorů
    V případě, že některá z naměřených hodnot je mimo nastavený rozsah, přepne systém do stavu VNHop
  VNHop
    Stav, který indikuje, že je VNH v provozu
    V tomto stavu probíhá otevírání/zavírání oken, běh ventilátoru, nebo čerpadla
    Souběžně s tímto stavem systém dál kontroluje naměřené hodnoty
    Jakmile jsou všechny hodnoty v mezích, přepne se zpět do Standby
  aWIN
    Pokud je aktivní režim aWIN, systém automaticky otevírá okna
    Tento režim probíhá souběžně s režimem Standby
    Zapínaní/vypínaní probíhá přes hardwarový přepínač na ovládacím panelu
  E-stop
    Nouzový režim – systém se do něj přepne v případě, že nastane kritická chyba
    V tomto režimu jsou přerušeny veškeré operace; běh programu se zastaví až do restartu celého systému

## Slide 12: LCD display a menu
LCD displej v normálním režimu zobrazuje naměřenou teplotu a vlhkost
Notes: Během normálního běhu se na displej v pravidelných intervalech vypisuje naměřená hodnota vlhkosti a teploty.
Stisknutím tlačítka enter lze otevřít menu, přes které lze celý systém nastavit

## Slide 13: Předobjednávky a zájem veřejnosti
Průzkum ukázal, že ProtoPlant má potenciál stát se úspěšným na trhu
STOVKY
POTENCIÁLNÍCH
ZÁJEMCŮ
K VČEREJŠÍMU DNI
56
PŘEDOBJEDNÁVEK
∞
MNOŽSTVÍ
RŮZNÝCH KOMBINACÍ
Proč?

## Slide 14: Další rozšíření a směřování
Přídání funkcí pro dálkové ovládání a sledování skleníku přes internet např. z dovolené
Založení firmy a zahájení distribuce
Případná patentová ochrana

## Slide 15: Děkuji za pozornost
Vypracováno za podpory Jihomoravského kraje a Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu.
Notes: FAQ:
Cena
řídící jednotka 2000
skleník 780
aktuátorů 2180

## Slide 17: Katastrofické scénáře
Výpadek proudu
  Možno připojit i záložní baterie, při výpadku napájení lze skleník napájet z nich
Kritická chyba systému
  Aktivuje se režim E-stop a systém se zastaví
  Ve verzi 2.0 bude uživatel upozorněn, že k chybě došlo a systém vyžaduje restart

## Slide 18: CENY MODULŮ
Modul | Cena [Kč]
Řídící jednotka | 2000,- až 2500,-
Modul pro řízení oken | 700,- až 1500,-
Zavlažování | 500,- až 1000,-

## Slide 19: PŘESNOST SENZORŮ
 | DHT11 | DHT 22
Teplota | ± 1°C | ± 0,2 °C
Vlhkost | ± 5% | ± 2% °C