## Slide 3: Konkurence
PRŮMYSLOVÁ ŘEŠENÍ
Drahá
Na míru
Pro velkozemědělství
„KUTILSKÁ“ ŘEŠENÍ
Nutné znalosti elektrotechniky
Neuniverzální
Příliš zdlouhavá výroba

## Slide 4
Modularita
SNADNÉ
OVLÁDÁNÍ
DOSTUPNOST
Jednoduchá
INSTALACE
OPEN - SOURCE
univerzálnost

## Slide 5: HARDWARE

## Slide 6: PPCU – ProtoPlant control unit
Řídící elektronika
Integrovaný, nebo externí zdroj napájení
Možnost připojení až 29 senzorů
Podpora Wi-Fi
Podpora Bluetooth (ve vývoji)

## Slide 7: PPCU – ProtoPlant control unit

## Slide 8: Základní desky
PPMB32 - F
PPMB32 - E

## Slide 9
PPMB32 - E
PPMB32 - F

## Slide 10: PPMB32-F
ESP32 WROOM-32D
Převodník USB -> UART CP2102N přímo na desce

## Slide 11: Ppmb32-e
Zjednodušené osazování
Patice pro ESP32 DevKitC
Bez nutnosti osazování CP2102N

## Slide 12: PŘÍDAVNÉ MODULY
HARDWARE

## Slide 13: Přídavné moduly
CIPM – Communication Interface and Power Module
PSpl – Power Splitter
SHSM – Soil Humidity Sensorics Module
SEM – Sensorics Expansion Module
PCM – Pump Control Module
RCM – Remote Control Module

## Slide 14: PERIFERIE
HARDWARE

## Slide 15: Regulace parametrů vzduchu
Lineární aktuátory napájené 12 VDC
Možnost připojení ventilátorů
Možnost připojení topného tělesa

## Slide 16: závlaha
Řízení čerpadla přes MPOUT základní desky, nebo přes PCM
Rozprašování
Hadičkami přímo k substrátu
Hlídání vlhkosti půdy přes SHSM

## Slide 17: Software
Notes: Složený z mnoha funkcí a několika knihoven
Mnou vytvořený software včetně mých knihoven má dohromady přibližně 1700 řádků kódu (aktuální k verzi 1.4.1)
Dostupný ve dvou jazykových mutacích (CZE a ENG)
Co se týče knihoven, některé jsem si vytvořil sám, případně používám knihovny od výrobců HW

## Slide 18: Sdílené knihovny
Ovládání většiny funkcí ProtoPlantu
Sdílené pro PPCU i pro přídavné moduly

## Slide 19: PPCU - Software
Řízení celého systému
Zprostředkovatel komunikace se vzdáleným serverem
Ovládání všech ostatních modulů

## Slide 20: Komunikace mezi PPCU a moduly
Masterem PPCU, slave ostatní moduly
Možnost komunikace přes WiFi, nebo UART s protokolem JANUS

## Slide 21: Software modulů
Odesílání dat do PPCU
PPCU zpracuje data a vydá příkaz
Modul poté pouze vykoná příkaz PPCU
Netřeba velký výpočetní výkon

## Slide 22: LCD display a menu
Zobrazení hodnot ze senzorů
Zobrazení menu nastavení a ovládání
Notes: Během normálního běhu se na displej v pravidelných intervalech vypisuje naměřená hodnota vlhkosti a teploty.
Stisknutím tlačítka enter lze otevřít menu, přes které lze celý systém nastavit

## Slide 23: Děkuji za pozornost
Vypracováno za podpory Jihomoravského kraje a Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu.
Notes: FAQ:
Cena
řídící jednotka 2000
skleník 780
aktuátorů 2180

## Slide 25: Katastrofické scénáře
Výpadek proudu
  Možno připojit i záložní baterie, při výpadku napájení lze skleník napájet z nich
Kritická chyba systému
  Aktivuje se režim E-stop a systém se zastaví
  Ve verzi 2.0 bude uživatel upozorněn, že k chybě došlo a systém vyžaduje restart

## Slide 26: Přibližné CENY MODULŮ
Modul | Cena [Kč]
Řídící jednotka | 2000,- až 2500,-
Aktuátory | 700,- až 1500,-